## Slide 1: 项目三 ABB RobotStudio离线编程与操作

## Slide 2: 目录
一
学习目标
二
工作任务
三
问题探究
四
五
知识拓展
六
练习与思考题
实践操作

## Slide 3: 一
学习目标
1
2
3
4
5
6
7
8
学会工业机器人工作站的基本布局方法
学会使用RobotStudio进行基本建模
学会创建添加工具并进行设置
学会使用RobotStudio进行机器人系统的创建
学会关键程序数据的设定
学会使用RobotStudio中Smart组件的建立
学会使用RobotStudio进行工业机器人编程
学会工业机器人I/O配置的设定

## Slide 4: 二
工作任务
（一）
工作任务的背景
在RobotStudio中建立工作站，使用ABB-IRB120机器人在多功能工作站棋盘台上完成“博诺”汉字的仿真书写。本项目依次完成工作站建模、创建机器人系统、建立Smart组件、创建程序数据、I/O配置、程序编写，最终完成整个仿真书写过程。

## Slide 5: 二
工作任务
（二）
所需要的设备
RobotStudio仿真软件、工业机器人多功能综合实训系统(BNRT-MTS120)三维模型、“博诺”汉字书写板模型。

## Slide 6: 三
实践操作
（一）
知识储备
（二）
（三）
（四）
（五）
（六）
（七）
（八）
（九）
机器人RAPID程序的建立
机器人I/O配置与工作站逻辑的设定
Smart组件的应用
关键程序数据的设定
改变机器人位置
创建工业机器人系统
机器人工作站建模
建立仿真工作站

## Slide 7: 三
实践操作-知识储备
（一）
知识储备
ABB RobotStudio是ABB公司开发的一款适用于各类ABB工业机器人的PC应用软件，用于机器人单元的建模、离线创建和仿真。离线仿真功能可使用户在实际构建机器人系统之前先进行设计和试运行，以可视化及可确定的解决方案和布局降低风险，并通过创建更加精确的路径来获得更高的部件质量。RobotStudio中可实现CAD导入、自动路径生成、自动分析伸展能力、碰撞检测、在线作业、模拟仿真、应用功能包、二次开发等功能
1.ABB RobotStudio简介

## Slide 8: 三
实践操作-知识储备
2.ABB RobotStudio 界面介绍
“文件”选项卡中包括新建工作站、连接到控器、创建并制作机器人系统、RobotStudio选项等功能
软件界面上有“文件”、“基本”、“建模”、“仿真”、“控制器”、“RAPID”、“Add-Ins”七个选项卡。
1）“文件”选项卡

## Slide 9: 三
实践操作-知识储备
“基本”选项卡中包括建立工作站、路径编程、坐标系选择、移动物体所需要的控件等。
2）“基本”选项卡
3）“建模”选项卡
“建模”选项卡中包括创建工作站组件、建立实体、导入几何体、测量、创建机械装置和工具以及相关CAD操作所需的控件。

## Slide 10: 三
实践操作-知识储备
4）“仿真”选项卡
“仿真”选项卡，包括碰撞检测、仿真配置、控制、监控、信号分析、录制短片等控件。
5）“控制器”选项卡
“控制器”选项卡包括控制器的添加、控制器工具、控制器的配置所需的控件。

## Slide 11: 三
实践操作-知识储备
“RAPID”选项卡包括RAPID编辑器的功能、RAPID文件的管理和用于RAPID编程的控件。
“Add-Ins”选项卡包括RobotApps社区、Robot-Ware的安装和迁移等控件。
6）“RAPID”选项卡
7）“Add-Ins”选项卡

## Slide 12: 三
实践操作-知识储备
目的 | 使用键盘/鼠标组合 | 说明
选择项目 | 鼠标左键 | 单击需要选择的项目即可
旋转工作站 | Ctrl+Shift+鼠标左键 | 按住Ctrl+Shift+鼠标左键，拖动鼠标对工作站进行旋转
平移工作站 | Ctrl+鼠标左键 | 按住Ctrl+鼠标左键的同时，拖动鼠标对工作站进行平移
缩放工作站 | Ctrl+鼠标右键 | 按住Ctrl+鼠标右键的同时，将鼠标拖至左侧（右侧）可以缩小（放大）
3.基本操作

## Slide 13: 三
实践操作-知识储备
操作 | 快捷键
打开帮助文档 | F1
打开工作站 | Ctrl+O
保存工作站 | Ctrl+S
创建工作站 | Ctrl+N
添加工作站系统 | F4
操作 | 快捷键
导入模型库 | Ctrl+J
导入几何体 | Ctrl+G
激活菜单栏 | F10
打开虚拟示教器 | Ctrl+F5
屏幕截图 | Ctrl+B
常用快捷键

## Slide 14: 三
实践操作-建立仿真工作站
1）进入RobotStudio后，在“文件”选项卡下选择“新建”。
2）选择“空工作站”后单击“创建”，创建一个新的空工作站。
1.创建工作站
（二）
建立仿真工作站

## Slide 15: 三
实践操作-建立仿真工作站
2.导入机器人
1）在“基本”选项卡下打开“ABB模型库”，选择机器人型号。
2）按照实际需要选择具体机器人版本，单击“确定”完成机器人的导入。

## Slide 16: 三
实践操作-建立仿真工作站
在“基本”选项卡下，打开“导入模型库”，在“设备”和“用户库”中选择需要的工具。
“设备”中的工具为ABB RobotStudio中自带工具，“用户库”中为用户按照需要自行导入的工具。此处选择加载“设备”中的“Pen”。
3.安装机器人工具

## Slide 17: 三
实践操作-建立仿真工作站
选择“Pen”后按住鼠标左键，将“Pen”拖到“IRB120_3_58_01”后松开鼠标，在“更新位置”窗口中选择“是”，完成机器人工具的安装。

## Slide 18: 三
实践操作-机器人工作站建模
（三）
机器人工作站建模
使用RobotStudio进行机器人的仿真验证时，如果对周边模型要求不是非常细致时，例如矩形体、圆柱体、椎体、球体等模型，可以使用ABB RobotStudio建立数字模型；如果周边模型较复杂，可以通过第三方的建模软件进行建模，完成建模后将几何体导入到RobotStudio中即可。

## Slide 19: 三
实践操作-机器人工作站建模
在“建模”选项卡下单击“固体”，在“固体”选项中选择“球体”。左侧弹出“创建球体”菜单，单击左侧菜单中“中心点”，选择工具“Pen”的笔尖位置，确定中心点位置。填写所需球体的“半径”，单击“创建”，完成球体的建模。
1.建立基本模型

## Slide 20: 三
实践操作-机器人工作站建模
在“布局”下选择新建的球体单击鼠标右键将球体重命名的“pen1”，选择建立的球体“pen1”将其拖至工具“Pen”上松开，在更新位置窗口中选择“否”将球体安装到工具

## Slide 21: 三
实践操作-机器人工作站建模
2.导入几何体
在“建模”选项卡下单击“导入几何体”，选择“浏览几何体”。
找到需要导入的几何体的路径，单击“打开”，将模型导入RobotStudio中

## Slide 22: 三
实践操作-机器人工作站建模
3.移动、旋转模型
选择需要移动的模型后，在“基本”或“建模”选项卡下单击 “移动”，拖动右下角的箭头可以使模型沿X、Y、Z轴移动
选择需要旋转的模型后，在“基本”或“建模”选项卡下单击 “旋转”，拖动右下角的箭头可以使模型沿X、Y、Z轴旋转

## Slide 23: 三
实践操作-机器人工作站建模
4.修改模型的颜色
选择所需的模型，单击鼠标右键。在“修改”下选择“设定颜色…”，为模型设定所需的颜色。

## Slide 24: 三
实践操作-机器人工作站建模
5.放置模型
将导入的汉字书写板模型放置到棋盘台上
选择模型，单击鼠标右键选择“位置”-“放置”-“三点法”

## Slide 25: 三
实践操作-机器人工作站建模

## Slide 26: 三
实践操作-创建工业机器人系统
（四）
创建工业机器人系统
在完成机器人和工具的安装之后，需要为机器人创建系统，建立虚拟控制器，使机器人具备电气特征以完成相关的仿真操作。
在“基本”选项卡下，打开“机器人系统”选择“从布局…”，根据布局创建系统。

## Slide 27: 三
实践操作-创建工业机器人系统
设定系统的名称、位置和RobotWare的版本。设定完成后单击“下一个”，选择系统的机械装置后，进入点击“选项”。
注意：在选择系统位置时，文件位置的路径中不要出现中文汉字。

## Slide 28: 三
实践操作-创建工业机器人系统
选择 Default Language中的Chinese
选择 Industrial Networks中的709-1 DeviceNet Master/Slave
选择 Anybus Adapters中的840-2 PROFIBUS Anybus Device
选择后单击“完成”，等待系统创建完成。