## Slide 1: 项目四 工业机器人搬运编程与操作
ABB工业机器人编程与操作
“十三五”智能制造高级应用型人才培养规划教材

## Slide 2: 目录
1
模块1 学习目标
2
模块2 工作任务
3
模块4 问题探究
4
5
模块5 知识拓展
6
模块6 评价反馈
模块3 实践操作
7
模块7 练习与思考题

## Slide 3: 模块1
学习目标
1.掌握工业机器人搬运的基本知识
2.掌握工业机器人搬运常用I/O信号的配置
3.掌握工业机器人搬运的特点及编程方法

## Slide 4: 模块2
工作任务
一、工作任务的背景
本任务利用ABB-IRB120机器人将三角块从搬运编码模块A搬运到编码模块B上，需要依次完成I/O配置、程序数据创建、目标点示教、程序编写及调试，最终完成整个搬运工作任务。
ABB工业机器人在搬运方面有众多成熟的解决方案，在3C、食品、医药、化工、金属加工、太阳能等领域均有广泛的应用，涉及物流输送、周转、仓储等。如图所示为搬运机器人在食品包装业和数控机床上下料的应用。
Notes: 1
4

## Slide 5: 模块2
工作任务
二、达到的技术要求
物料的移动需要对物料的尺寸、形状、重量和移动路径进行分析。
1
搬运应按顺序，以降低成本，避免迂回往返
2
示教取点过程中，在移动过程中设置中间点，提供缓冲。
3
在追求效率的同时，要考虑到产品的质量，不要损坏产品。
4
Notes: 1
5

## Slide 6: 模块2
工作任务
三、所需要的设备
所需要的设备为机器人本体、控制系统、示教器、真空吸盘、搬运编码模块，如图所示。
Notes: 1
6

## Slide 7: 模块3
实践操作
一、知识储备
（一）常用的运动指令
MoveJ：关节运动指令
关节运动指令用于在对路径精度要求不高的情况下，定义工业机器人的TCP点从一个位置移动到另一个位置的运动，两个位置之间的路径不一定是直线，如图所示。
Notes: 1
7

## Slide 8: 模块3
关节运动指令MoveJ的格式如下，指令解析见表。
MoveJ p20，v1000，z50，tool1\Wobj:=wobj1；
参数 | 含义
p20 | 目标点位置数据
v1000 | 运动速度数据1000mm/s
z50 | 工具坐标数据，定义当前指令使用的工具
Tool1 | 工具坐标数据，定义当前指令使用的工具
Wobj1 | 工件坐标数据，定义当前指令使用的工件坐标
实践操作
Notes: 1
8

## Slide 9: 模块3
2.MoveL：线性运动指令
线性运动是指机器人的TCP从起点到终点之间的路径保持为直线。一般在涂胶、焊接等路径要求较高的场合常使用线性运动指令MoveL，如图所示。
MoveL指令如下，指令解析见表。
MoveL p20，v1000，z50，tool1\Wobj:=wobj1；
实践操作
参数 | 含义
p20 | 目标点位置数据
v1000 | 运动速度数据1000mm/s
z50 | 工具坐标数据，定义当前指令使用的工具
Tool1 | 工具坐标数据，定义当前指令使用的工具
Wobj1 | 工件坐标数据，定义当前指令使用的工件坐标
Notes: 1
9

## Slide 10: 模块3
3.MoveC：圆弧运动指令
圆弧运动指令在机器人可到达的空间范围内定义三个位置点，第一个点是圆弧的起点，第二个点用于定义圆弧的曲率，第三个点是圆弧的终点，如图所示。
圆弧运动指令MoveC的格式如下，指令解析见表。
MoveC p20，p30，v1000，z2，tool1\Wobj:=wobj1；
实践操作
参数 | 含义
p20 | 圆弧的第一个点
p20 | 圆弧的第二个点
P30 | 圆弧的第三个点
z2 | 转弯区数据
Notes: 1
10

## Slide 11: 模块3
（二）常用的逻辑控制指令
（三）Offs偏移指令
以选定的目标点为基准，沿着选定工件坐标系的X、Y、Z轴方向偏移一定的距离。
实践操作
WHILE reg1<reg2 DO
reg1:=reg1+1
ENDWHILE
! 如果变量reg1<reg2条件一直成立，则重复执行reg1加1，直至reg1<reg2条件不成立为止。
WHILE：如果条件满足，重复执行对应程序
MoveL Offs(p10，0，0，10)，v1000，z50，tool0/WObj:=wobjl；
!将机器人TCP移动至以p10为基准点、沿着wobj1的Z轴正方向偏移10mm的位置。
Notes: 1
11

## Slide 12: 模块3
（1）Set: 将数字输出信号置为1
（四）常用的I/O控制指令
（六）标准I/O板配置
ProcCall：调用例行程序
（五）调用例行程序指令
实践操作
如：Set Do1；将数字输出信号Do1置为1。
（2）Reset: 将数字输出信号置为0
如：Reset Do1；将数字输出信号Do1置为0。
如：ProcCall rInitAll，调用初始化例行程序。
本任务中使用真空吸盘来抓取工件，真空吸盘的打开与关闭需通过I/O信号控制。ABB工业机器人控制系统提供了完备的I/O通信接口，可以方便地与周边设备进行通信。ABB标准I/O板都是下挂在DeviceNet总线上的设备，常用型号有DSQC651（8个数字输入，8个数字输出，2个模拟输出），DSQC652（16个数字输入，16个数字输出）。在系统中配置标准I/O板，至少需要设置以下四项参数，见下表。
Notes: 1
12

## Slide 13: 模块3
参数名称 | 参数说明
Name | I/O单元名称
Type of Unit | I/O单元类型
Connected to Bus | I/O单元所在总线
DeviceNet | I/O单元所占用总线地址
（七）数字I/O配置
在I/O单元上面创建一个数字I/O信号，至少需要设置以下四项参数，见下表。
参数名称 | 参数说明
Name | I/O单元名称
Type of Unit | I/O单元类型
Connected to Bus | I/O单元所在总线
DeviceNet | I/O单元所占用总线地址
实践操作
Notes: 1
13

## Slide 14: 模块3
实践操作
（八）系统I/O配置
系统输入：将数字输入信号与机器人系统的控制信号关联起来，就可以通过输入信号对系统进行控制（例如，电动机上电、程序启动等）。
系统输出：机器人系统的状态信号也可以与数字输出信号关联起来，将系统的状态输出给外围设备作控制之用（例如，系统运行模式、程序执行错误等）。
Notes: 1
14

## Slide 15: 模块3
实践操作
二、运动规划
机器人搬运的动作可分解成为抓取工件、移动工件、放置工件等一系列子任务，还可以进一步分解为把吸盘移到工件上方、抓取工件等一系列动作。
搬运任务图如图。
Notes: 1
15

## Slide 16: 模块3
三、搬运任务说明
采用在线示教的方式编写搬运的作业程序。本项目以搬运一个三角块为例，规划了5个程序点作为三角块搬运点，每个程序点的用途见下表，搬运运动轨迹图如图所示，最终搬运结果为将九个三角块从搬运编码模块A搬到搬运编码模块B。
实践操作
程序点 | 说明 | 程序点 | 说明
程序点1 | Home点 | 程序点4 | 放置位置正上方点
程序点2 | 抓取位置正上方点 | 程序点5 | 放置位置点
程序点3 | 抓取位置点 |  | 
Notes: 1
16

## Slide 17: 模块3
四、示教前的准备
（一）配置I/O单元
根据下表的参数配置I/O单元。
Name | Type of unit | ConnectedTo bus | DeviceNet address
Board10 | D652 | DeviceNet1 | 10
实践操作
Notes: 1
17

## Slide 18: 模块3
（二）配置I/O信号
Name | Type of signal | Assigned to unit | Unit Mapping | I/O信号注释
do00_xipan | Digital Output | Board10 | 0 | 控制吸盘
di07_MotorOn | Digital Input | Board10 | 7 | 电动机上电（系统输入）
di08_Start | Digital Input | Board10 | 8 | 程序开始执行（系统输入）
di09_Stop | Digital Input | Board10 | 9 | 程序停止执行（系统输入）
di10_StartAtMain | Digital Input | Board10 | 10 | 从主程序开始执行（系统输入）
di11_EstopReset | Digital Input | Board10 | 11 | 急停复位（系统输入）
do05_AutoOn | Digital Output | Board10 | 5 | 电动机上电状态（系统输出）
do06_Estop | Digital Output | Board10 | 6 | 急停状态（系统输出）
do07_CycleOn | Digital Output | Board10 | 7 | 程序正在运行（系统输出）
do08_Error | Digital Output | Board10 | 8 | 程序报错（系统输出）
实践操作
Notes: 1
18

## Slide 19: 模块3
实践操作
五、建立程序
（一）建立如下图所示的例行程序，例行程序的功能见下表。
程序 | 说明
main | 主程序
rInitAll | 初始化例行程序
rPick | 抓取例行程序
rPlace | 放置例行程序
Notes: 1
19

## Slide 20: 模块3
实践操作
1.选择rInitAll，单击显示例行程序
2.到手动操作菜单内，确认已选中要使用的工具坐标与工件坐标
3. 选中<SMT>为插入指令的位置，单击“添加指令”，在指令列表中选择“MoveJ”
4.在程序编辑器中，双击“*”，进入指令参数修改画面
Notes: 1
20

## Slide 21: 模块3
实践操作
5）双击“*”，进入指令参数修改画面。
6）通过新建或选择对应的参数数据。
7）新建pHome点，并设定为图中线框中所示的参数数据。
8）选择合适的动作模式，使用操作杆将机器人移动到位置，作为机器人的Home点。
Notes: 1
21

## Slide 22: 模块3
实践操作
9）选中“pHome”目标点，单击“修改位置”，将机器人当前位置数据记录下来。
10）单击“修改”确认。
11）单击“添加指令”，选择“Reset”指令。
12）选择已建立好的输出信号“do00_xipan”，单击“确定”。将信号初始化，复位吸盘信号，关闭真空。
Notes: 1
22

## Slide 23: 模块3
13）单击“下方”。
14）继续添加指令，建立的初始化例行程序如图所示。在此例行程序中，加入在程序正式运行前，需要作初始化的内容，如速度限定、吸盘复位等。在此例行程序 rInitAll中增加了吸盘复位指令和两条速度控制的指令。
15）单击“例行程序”，选中“rPick”，单击“显示例行程序”。
16）回到程序界面后，单击“添加指令”，选择“MoveJ”，双击“*”，单击“功能”，选择“Offs”。
实践操作
Notes: 1
23

## Slide 24: 模块3
实践操作
17）新建pPick，并选择“pPick”。
18）单击“编辑”，选择“仅限选定内容”。
19）输入“0”，单击“确定”。
20）利用同样的方法，建立括号里面的剩余参数，完成后单击“确定”。
Notes: 1
24

## Slide 25: 模块3
21）建立所有的参数，单击“确定”。利用MoveJ指令移至拾取位置pPick点正上方Z轴正方向100mm处。
22）添加“MoveL”指令，并将参数设定为图中所示，利用MoveL指令移至拾取位置pPick点处。
23）添加“Set”指令，并将参数设定为图中所示，置位吸盘信号，抓取三角块。
24）单击“添加指令”，选择“WaitTime”。
实践操作
Notes: 1
25

## Slide 26: 模块3
25）单击“123”，在右面数字窗口中输入“0.3”，单击“确定”。
26）单击“确定”，完成指令的添加。防止在不满足机器人动作情况下程序扫描过快，造成CPU过负荷。
实践操作
Notes: 1
26

## Slide 27: 模块3
27）继续添加指令，建立的抓取例行程序如图所示，如表为抓取例行程序部分程序的注释。
实践操作
程序 | 注释
GripLoad loadFull | 加载载荷数据loadFull
MoveL Offs(pPick,0,0,100), v1000, z50,tool1\WObj:=wobj1 | 利用MoveL移至抓取位置pPick点正上方100mm处
Notes: 1
27

## Slide 28: 模块3
28）单击例行程序，选中rPlace，单击“显示例行程序。
29）添加指令，建立放置例行程序如图所示，表为此例行程序的注释。
实践操作
Notes: 1
28

## Slide 29: 模块3
实践操作
程序 | 注释
MoveJ Offs(pPlace,0,0,100), v300, z50, tool1\WObj:=wobj1 | 利用MoveJ移至抓取位置pPlace点正上方100mm处
MoveLpPlace, v300, fine, tool1\WObj:=wobj1 | 利用MoveL移至抓取位置pPlace点处
Reset do00_xipan | 复位吸盘信号，放下三角块
WaitTime 0.3 | 等待0.3s，以保证吸盘已将产品完全放下
GripLoad load0 | 加载载荷数据Load0
MoveLOffs(pPlace,0,0,100),v1000, z50, tool1\WObj:=wobj1 | 利用MoveL移至抓取位置pPlace点正上方100mm处
Notes: 1
29

## Slide 30: 模块3
30）单击“例行程序”，进入如图所示的界面，选中main，单击“显示例行程序”，进入如图所示的界面。
实践操作
Notes: 1
30

## Slide 31: 模块3
实践操作
31）单击“添加指令”，选择“ProcCall”，进入如图所示的界面，选中要调用的例行程“rInitAll”，单击“确定”，进入如图所示的界面，调用初始化例行程序。
Notes: 1
31

## Slide 32: 模块3
32）单击“添加指令”，选择“WHILE”，利用WHILE循环将初始化程序隔开，即只在第一次运行时需要执行初始化程序，之后循环执行抓取放置动作。
33）双击“<EXP>”。
34）选择“TRUE”，单击“确定”。
35）继续添加指令，建立剩余的主程序，主程序如图所示。
36）打开调试菜单，单击检查程序，对程序的语法进行检查。
实践操作
Notes: 1
32

## Slide 33: 模块3
完成了程序的编辑后，下一步进行程序的调试，调试的目的有以下两个：
（1）检查程序的位置点是否正确。
（2）检查程序的逻辑控制是否有不完善的地方。
实践操作
六、程序调试
调试主程序
1）打开调试菜单，单击“PP移至Main”。
Notes: 1
33

## Slide 34: 模块3
实践操作
2）PP便会自动指向主程序的第一条指令。
3）按下使能键，进入电动机开启状态。
4）按一下程序启动按键，并小心观察机器人的移动，在按下程序停止键后，才可松开使能键。
注意：本书中调试例行程序以调试主程序为例，其他例行程序的调试步骤与上述调试步骤相同。

## Slide 35: 模块3
实践操作
5）最终搬运结果，如图所示。

## Slide 36: 模块4
问题探究
机器人手爪是实现类似人手功能的机器人部件，是重要的执行机构之一。机器人手爪的几种夹持形式有以下几种。
2、图为三爪外抓手爪，且为外抓方式。
1、图为平行连杆两爪，由平行连杆机构组成。
一、搬运机器人手爪夹持形式的区别

## Slide 37: 模块4
3、图为三爪内撑手爪，通过内撑的方式来抓取物体。
4、图为连杆四爪手爪。
问题探究

## Slide 38: 模块4
5、图为可适应不同直径的手爪，通过气缸可以调节手爪的直径，实现抓取不同直径的物体。
6、图为柔性自适应手爪，可抓取空间几何形状复杂的物体。
问题探究

## Slide 39: 模块4
7、图为真空吸盘手爪，利用真空吸盘来抓取物体。
8、图为仿生机械手爪，利用仿生学的原理，具有多个自由度的多指灵巧手爪，其抓取的工件可以多为不规则、圆形等轻便物体。
问题探究

## Slide 40: 模块4
二、机器人手爪的功能要求
机器人手爪功能是机器人在接收到抓取工件信号后，按指定的路径和抓取方式，在规定的时间内完成工件取放动作的功能性参数。机器人在抓取工件的过程中，为保证抓取工件的可靠性，机器人手爪应具备一定的抓取运动范围、工件在手爪中可靠定位、工件抓取后的检测报警、工件清洁所需的气管、机器人手爪断电保护等相关功能。
1、抓取运动范围要求
由于工件的大小、形状、抓取位置的不同，为使手爪适合抓取不同规格的工件，手爪的运动范围应有所不同。工作时工件夹紧位置应处于最大值与最小值之间，在工件夹紧后，手指的实际夹紧位置应大于手指收缩后的最小位置，使工件夹紧后夹紧气缸能有一定的预留夹紧行程，保证工件可靠夹紧。
问题探究

## Slide 41: 模块4
2、工件定位要求
工件的定位方式有如下几种：
（1）工件以平面定位：工件在手爪中以外形或某个已加工面作为定位平面，定位后工件在手爪中具有确定的位置，为保证工件可靠定位，需限制工件6个自由度。一般大平面限制3个自由度，侧面限制2个自由度，另一侧面限制1个自由度。定位元件一般采用支承钉或支承板，并在手爪中以较大距离布置，以减少定位误差，提高定位精度和可靠性。
（2）工件以孔定位：工件在手爪中以某孔轴心线作为定位基准，定位元件一般采用芯轴或定位销。芯轴定位限制4个自由度，根据不同要求，芯轴可用间隙配合芯轴、锥度芯轴、弹性芯轴、液塑芯轴、自定心芯轴等。
定位销分短圆柱定位销、菱形销、圆锥销、长圆柱定位销，分别限制2个自由度、1个自由度、3个自由度和4个自由度。
（3）工件以外圆表面定位：工件在手爪中以某外圆表面作为定位面，与安装于手爪本体上的套筒、卡盘或V形块定位。采用V形块定位，对中性好，可用于非完整外圆的表面定位。长V形块限制4个自由度，短V形块限制2个自由度。套筒、卡盘分别限制2个自由度。
问题探究

## Slide 42: 模块4
3、工件位置检测要求
工件在手爪中的位置检测一般通过位置传感器确定，传感器可采用接近开关、光电开关等与PLC连接，通过PLC的控制确定工件的位置。如工件位置不符合要求，PLC将不执行下一步工作，以保证手爪和机床等工作设备的安全性和可靠性。
4、工件清洁要求
工件在手爪中定位时，为保证工件位置的正确和定位夹紧的可靠，手爪中工件的定位面、夹爪的夹紧面、插销的定位孔、工件的外表面等必须予以清洁处理，去除定位面、夹紧面、定位孔、外表面的灰尘或垃圾，从而使工件在手爪中定位正确、夹紧可靠。
5、安全要求
手爪在抓取工件后，通过手爪手指的夹紧力将工件与手爪可靠的连接在一起，为保证工件与手爪在机器人运行过程中安全可靠，要求机器人手爪运行过程中如夹钳体突然断气或断电后，手爪手指仍能可靠的夹紧工件，保证工件抓取后运行的可靠性、安全性。这是手爪必须具备的安全功能，是机器人手爪的重要性能和参数。
问题探究

## Slide 43: 模块5
知识拓展
工业机器人助力机床上下料
工业机器人上下料工作站由上下料机器人、数控机床、PLC、控制器、输送线等组成。具有以下特点：
（1）高柔性：只要修改机器人的程序和抓手夹具，就可以迅速投产。
（2）高效率：可以控制节拍，避免人为因素而降低工效，机床利用率可以提升25%以上。
（3）高质量：机器人控制系统规范了整个工件加工全过程中，从而避免了人工的误操作，保证了产品的质量。工作流程如下：
1）当载有待加工工件的托盘输送到上料位置后，机器人将工件搬运到数控机床的加工台上。
2）数控机床进行加工。
3）加工完成，机器人将工件搬运到输送线上料位置的托盘上。
4）上料输送线将载有已加工工件的托盘向装配工作站输送。

## Slide 44: 模块5
知识拓展
PLC主控CNC的工件加工，DVP小型控制器主控伺服与机器人的上下料协同配合，小车在线自动走位，到达CNC工位自动取换料，无需人员操作，为用户减轻负担。以前需1名操作员看守1台CNC，项目导入后，仅需1名操作员可看守10台CNC，节省人力高达90%。伺服旋转上下料输送机将待加工工件运送至机器人抓取位置，机器人通过行走导轨将工件搬运至每台CNC进行加工，待加工完成后将工件搬运到伺服旋转上下料输送机，由操作工人将加工好的工件运至成品区。同时，还可搭配AGV无人搬运小车，真正实现无人看守，大幅减少人力。

## Slide 45
谢谢欣赏！
Notes: 1
45